Вище професійне училище №29 смт Володимирець

Підготував:

майстер виробничого навчання

Симончук Ярослав Олександрович

Тема уроку: Цегляна кладка кутів товщиною в 1,5 цеглини по однорядній                          системі перев’язування швів.

Мета уроку: навчитися класти кладку кутів товщиною в 1,5 цеглини по однорядній системі перев’язування швів.

Виховна мета: виховувати в учнів бережливе ставлення до інструментів, до обладнання майстерні, та економне використання матеріалів.

Розвиваюча: розвивати зацікавленість у застосуванні набутих знань.

Матеріально-технічнезабезпечення уроку:

1. Ящики .                                                7. Молоток - кірочка.

2. Лопати.                                                 8. Порядівка, кутники.

3. Відра.                                                    9. Рулетка.

4. Кельми.                                                 10. Інструкційна карта.

5. Виски, рівні.                                        11. Інструкційні картки.

6. Контролні рейки.                                 12. Шнур - причалка.

І. Організаційна частина.

1. Повідомлення чергового про готовність групи до уроку.

2. Перевірка наявності учнів.

3. Перевірка зовнішнього вигляду (робочого одягу).

II. Вступний  інструктаж.

1. Повідомлення теми і мети сьогоднішнього уроку ( записати на дошці).

2. З метою перевірки знань попереднього матеріалу 2 учні виконують завдання на карточках практично. На практичне завдання виділяється

5-6 хвилин.

3.   З рештою учнями повторимо та закріпимо тему минулого уроку.

# Картки - завдання по пройденій темі:

# Картка №1

Запитання для перевіркизнань учнів по

темі:   Мулярні роботи.

1.   Які є  елементи цегляної кладки?

2.  Які є системи перевязки швів?

3. Безпека праці при виконанні кам’яних робіт.

# Картка №2

# 1. Яка товщина горизонтальних і вертикальних швів?                            2. Для чого служить перевязка швів?                                                                                                                                                         3. Які інструменти використовують при цегляній кладці?

Картка №3

(Продовж  думку)

1. Будівельний розчин приготовляють…..

2. Робоче місце муляра складається з трьох зон……

3. При муруванні стін товщиною в 2 цеглини, цегла розкладається так….

А зараз розгадаємо кросворд.

Запитання до кросворду:

- Контрольно вимірювальний інструмент для перевірки горизонтальності кладки.

- Коротка бокова грань цегли.

- Цеглини і камені, покладені між верстами.

- Прошарок розчину, який розділяє суміжні ряди й окремі цеглини в кладці.

- Багатоярусна конструкція, для зведення кладки на висоті.

- Частина будівлі по висоті, обмежена підлогою і перекриттям.

|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Р | І | В | Е | Н | Ь |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 П | О | П | Е | Р | Е | Ч | О | К |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 З | А | Б | У | Д | К | А |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 Ш | О | В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 Р | И | Ш | Т | У | В | А | Н | Н | Я |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 П | О | В | Е | Р | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 П | О | Р | Я | Д | І | В | К | А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 Ц | Е | Г | Л | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Рейка з поділками, що дорівнюютьтовщині горизонтальних рядів кладки.

- Штучний кам’янийматеріал форми прямокутного паралелепіпеда.

Відповіді до кросворду:

- Рівень

- Поперечок.

- Забудка.

- Шов.

- Риштування.

- Поверх.

- Порядівка.

- Цегла.

Вступне слово майстра

Будівництво будинків сьогодні як ніколи актуальна тема. Щоб даний процес приніс відчутний комфорт і бажаний результат, необхідно з належною відповідальністю поставитися до вибору будівельних матеріалів. Процес будівництва починається ще на заводі, де здійснюється виготовлення всіх елементів майбутнього будинку.

Більшість сучасних споживачів хотілиб побачити свій будинок таким, що відрізняється від такої обридлої червоної цегляної кладки. Цегла – найбільш функціональний будівельний матеріал. Він дає велику кількість варіантів для самовираження. Сьогоднішній ринок пропонує нам кілька сотень різних кольорів цегли. Кольори нового покоління монохронні, що дає можливість плавного переходу  кольорів. Виробництво кольорової цегли, яка використовується в сучасній будівельній галузі, умовно поділяють на цеглу поверхневого фарбування і фарбування об'ємне, для того, щоб вона вдало попоєднувалась із кожним елементом домоволодіння. З появою нових технологій облицювальна цегла може мати як блискучу і гладку поверхню, так і рельєфну або візерункову. Цікавим прийомом є комбінування в кладці цегли з гладкою і рельєфною поверхнею.                                                                                                       Прослухавши це, ми бачимо, що будівельна індустрія не стоїть на місці.                      З кожним днем появляються нові види опоряджувальних матеріалів, а значить   і нові технології виконання. Ми з вами будемо за цим спостерігати на протязі всього навчання.

Пояснення нового матеріалу

1. Вивчення технологічної документації.

2. Організація робочого місця.

3. Інструменти, матеріали, пристосування.

4. Дотримання техніки безпеки при виконанні мулярних робіт.

5. Послідовність виконання даної роботи при кладці кутів в 1,5 цеглини по                однорядній системі перев’язки швів.

6. Показ прийомів роботи в повільному й робочому темпі.

7. Закріплення трудових прийомів:

а) з метою перевірки викликаю 2-3 учні.

8. Видача завдань учням згідно інструкційно-технологічних карт.

9. Розстановка учнів по робочих місцях.

ІІІ. Поточний інструктаж

- Перевірка правильності організації робочого місця.

- Дотримання учнями правил безпеки праці.

- Цільові обходи проводжу   з метою перевірки якості виконання робіт.

- Визначаю типові помилки і проводжу  повторний показ послідовності технологічних

операцій при муруванні кута в 1,5 цеглини по однорядній системі перев’язування швів.

ІV. Заключний інструктаж

1.Приймання  виконаної    роботи.

2.Прибирання робочих місць.

3.Здача інструментів.

4.Підведення підсумків і мотивація оцінок.( Наголос на типові помилки і способи їх усуненя)

5.Домашнє завдання. Підготувати кросворди на тему «Мулярні роботи».

Конспект

Для мурування кута за однорядною ( ланцюговою) системою перев’язування швів у 1.5 цеглини слід підготувати неповномірну цеглу ( чвертки, три чвертки ). Далі розстилаємо постіль з розчину на фундамент. Виконуємо мурування першого поперечкового ряду  зовнішньої версти двома три чвертками.

За інструкційною схемою викладаємо внутрішню   версту ложковим рядом. Розстилаєм розчин під другий ряд.

Викладаєм другий ряд зовнішньої версти ложками. Для дотримання перев’язування швів у внутрішню версту і забутку положим чотири чвертки цегли і вкладаємо тичковий ряд внутрішньої версти.

При виконанні кладки кутів 1.5 цеглини, ми повинні дотримуватись техніки безпеки праці.

До початку роботи при зведенні конструкцій з природного та штучного каменів необхідно:

- організувати робоче місце;

2. перевірити  справність інструменту, пристосування, інвентарю;

- перелопатити розчин;

- установити порядівку;

- подати і розкласти цеглу на стіну.

При муруванні кута звертаємо увагу:

1.На організацію робочого місця.

2.На перевязку швів і їх товщину.

3. На дотримання послідовності прийомів виконання кладки.

4. На дотримання вимог до якості робіт.

5.На перевірку правильності викладання прямого кута.

6.На дотримання правил безпеки праці.

## Інструкційна карта

## Кладка прямого кута в 1,5 цеглину по однорядній системі перев’язування швів

| Схем а | Послідовність виконання операцій | Консультації |
| --- | --- | --- |
|  |  | Організація робочого місця. Перелопачуваннярозчину. Установлення порядівок. Натягування шнура-причалки для забезпечення правильності укладання цегли і рядів. Подавання і розкладання цегли на стіні. Подавання розчину на стіну і розстилання його під зовнішню версту. Укладання зовнішньої версти. Розтилання розчину під внутрішню версту. Укладання внутрішньої версти. Перевірка правильності викладеного ряду кладки. | Звернутиувагу на: Організацію робочого місця. Перев’язку швів і їх товщину. Дотримання послідовності прийомів виконання кладки. Вимоги до якості робіт. На перевірку правильності викладання прямого кута. На дотримання правил безпеки праці. |